Sośnie, dnia 2022-12-09

OS.6220.11.2022

DECYZJA 10/2022

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt.               2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Copernic PPA Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na” Budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieszyn II o mocy do 2 MW wraz                           z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 233, obręb Cieszyn gmina Sośnie”.

orzekam:

- Brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Konieczność nałożenia dodatkowych warunków i wymagań określonych w art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                o ocenach oddziaływania na środowisko:

- Pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2,00 MW przeznaczyć do 3,2 ha działki nr ew. 233 w obrębie Cieszyn, gmina Sośnie.

- Realizację przedsięwzięcia przeprowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.

- Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00.

- W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

- W przypadku budowy ogrodzenia wykonać ogrodzenie jako ażurowe bez podmurówki               z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

- Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.

- W porze nocnej nie używać ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

- Ogrodzenie, stoły montażowe pod panelami i obiekty kubaturowe pomalować w kolorach

szarości lub zieleni.

- Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków roślin.

- W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę bez dodatku detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych zabrudzeń.

- Naziemne, bateryjne magazyny energii w liczbie do 2 szt. umieścić w specjalnych kontenerach ze szczelną posadzką.

- Zapewnić szczelność wykonania kontenerowej stacji transformatorowej. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.

- W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń.

- Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozkładu                                    i magazynowania materiałów budowlanych.

- Przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych.

- Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

- Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach,    w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.

- W przypadku montażu transformatora olejowego wyposażyć stację transformatorową                   w szczelną misę mogącą pomieścić minimum 100% zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

- Do utrzymania czystości paneli fotowoltaicznych używać wyłącznie czystej wody (zdemineralizowanej) bez dodatku środków myjących (detergentów).

- Wody opadowe lub roztopowe odprowadzić do gruntu w sposób niepowodujący szkód            na terenach sąsiednich.

III.	Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2022 r. Copernic PPA Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków wystąpił do Wójta Gminy Sośnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:” Budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieszyn II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 233, obręb Cieszyn gmina Sośnie”. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), więc kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem znak: OS.6220.11.2022 z dnia 29.06.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu                           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu pismem WR.RZŚ.435.4.2022.AS z dnia 12.07.2022 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność wykonania niezbędnych wymagań: zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe, niżej wymienione zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące, w celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy, zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty), w trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń, zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozkładu i magazynowania materiałów budowlanych, przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych, potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy, odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy, w przypadku montażu transformatora olejowego wyposażyć stację transformatorową w szczelną misę mogącą pomieścić minimum 100% zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, do utrzymania czystości paneli fotowoltaicznych używać wyłącznie czystej wody (zdemineralizowanej) bez dodatku środków myjących (detergentów), wody opadowe lub roztopowe odprowadzić do gruntu w sposób niepowodujący szkód na terenach sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej PC Cieszyn II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce nr 233 obręb 301708_2.0003 Cieszyn, gmina Sośnie, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie o całkowitej powierzchni wynoszącej 3,6900 ha. Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji zajmie część powierzchni dziatki i będzie wynosiła do 3,2 ha. Obecnie obszar planowanej inwestycji stanowią grunty orne i łąki o klasie bonitacyjnej RIVa, RV, RVI i LV. W celu realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych przewiduje się instalację do 8000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej pojedynczego modułu do od 250 Wp do 1500 Wp, (ilość paneli fotowoltaicznych uzależniona będzie od mocy pojedynczych modułów), konstrukcji wsporczej, inwerterów do 34 szt., stacji transformatorowej - 2 szt., magazyn energii - 2 szt.,	instalacji elektroenergetycznej, ogrodzenia, drogi i place wewnętrzne oraz system monitoringowo-alarmowy. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna pracować będzie w zasadzie bezobsługowo, z okresową kontrolą techniczno-eksploatacyjną. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe pochodzące od pracowników zatrudnionych na budowie gromadzone będą w szczelnych osadnikach przenośnych sanitariatów, np. typu Toi-Toi, skąd okresowo wywożone będą przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Nie przewiduje się mycia paneli fotowoltaicznych. Jeśli	jednak zaistnieje tak konieczność to panele fotowoltaiczne będą okresowo czyszczone przy zastosowaniu bezwodnej technologii oczyszczania paneli. Wody opadowe i roztopowe z niewielkich powierzchni	stacji transformatorowej oraz powierzchni paneli fotowoltaicznych odprowadzane będą powierzchniowo na tereny przyległe biologicznie czynne w obrębie działki inwestycyjnej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś tut. organ Wód Polskich ustalił co następuje: projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki	planistycznej gospodarowania wodami — jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) — Malinowa Woda o kodzie PLRW60001714289. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) – JCWP Malinowa Woda, położona w regionie wodnym Środkowej Odry, została oceniona jako naturalna część wód (NAT) o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP nie określono odstępstwa terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 80 o kodzie PLGW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, a poza obszarami Natura 2000 i innymi obszarami ochronnymi. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)                                   i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Opinia WR.ZZŚ.2.435.163.2022.AS z dnia 12.07.06.2022 r. zostało podane                          do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie                        w dniach od 25.07.2022 r. do 12.08.2022 r. (włącznie).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim pismem ON-NS.9011.2.28.2022 z dnia 12.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) wskazał na konieczność wezwania wnioskodawcy do złożenia dodatkowych informacji - uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia WOO-IV.4220.832.2022.KL2 z dnia 18.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) zawiadomił Wójta Gminy Sośnie, iż z uwagi na trwającą analizę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 12.08.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem znak: OS.6220.11.2022 z dnia 05.08.2022 r. wezwała Inwestora do uzupełnienia braków w karcie inwestycyjnej przedsięwzięcia.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia WOO-IV.4220.832.2022.LK2 z dnia 16.08.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) również wezwał Inwestora za pośrednictwem Wójta Gminy Sośnie do złożenia dodatkowych informacji w celu uzupełnienia karty informacyjnej.

Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem znak: OS.6220.11.2022 z dnia 24.08.2022 r. wezwała Inwestora do uzupełnienia braków w karcie inwestycyjnej przedsięwzięcia

Inwestor pismem z dnia 01 września 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) przedłożył informacje uzupełniające kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Następnie Wójt Gminy Sośnie pismem nr OS.6220.11.2022 z dnia 07.09.2022 r. poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, iż otrzymał od Inwestora odpowiedzi w celu uzupełnienia karty inwestycyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie pismem z dnia 14.09.2022 r. poinformował również Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim o odpowiedzi.

Dnia 16.09.2022 r. do Urzędu Gminy Sośnie wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim nr ON-NS.9011.2.28.2022 z dnia 15.09.2022 r, w którym ww. organ zawiadomił Wójta Gminy Sośnie, że dla przedsięwzięcia pod nazwą ” Budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieszyn II o mocy do               2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 233, obręb Cieszyn gmina Sośnie” nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wyraża opinię jak wyżej.

Obwieszczenie nr ON-NS.9011.2.28.2022 z dnia 16.09.2022 r. stanowiło załącznik do pisma. Załączono również opinię sanitarną nr ON-NS.9011.2.28.2022 z dnia 15.09.2022 r.   Obwieszczenie nr ON-NS.9011.2.27.2022 z dnia 09.09.2022 r. zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie w dniach od 16.09.2022 r. do 03.10.2022 r. (włącznie).

Dnia 18.10.2022r. do Urzędu Gminy Sośnie wpłynęło pismo WOO-IV.4220.832.2022.KL2 z dnia 17.10.2022 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię dla przedsięwzięcia pod nazwą:” Budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieszyn II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 233, obręb Cieszyn gmina Sośnie” nie ma potrzeby   przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz  wskazuje na konieczność określenia                     w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań: pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2,0 MW przeznaczyć do 3,2 ha działki nr ew. 233 w obrębie Cieszyn, gmina Sośnie, realizację przedsięwzięcia przeprowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego, wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00, w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów, w przypadku budowy ogrodzenia wykonać ogrodzenie jako ażurowe bez podmurówki  z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem, zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi, na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego, do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia, w porze nocnej nie używać ciągłego oświetlenia terenu elektrowni             i jej ogrodzenia, ogrodzenie, stoły montażowe pod panelami i obiekty kubaturowe pomalować           w kolorach szarości lub zieleni, nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków roślin, w przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę bez dodatku detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych zabrudzeń, naziemne, bateryjne magazyny energii w liczbie do 2 szt. umieścić w specjalnych kontenerach ze szczelną posadzką, zapewnić szczelność wykonania kontenerowej stacji transformatorowej. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Organ opiniujący biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy                 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.                z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami,                  a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie danych zawartych w k.i.p. oraz jej uzupełnieniu ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej PN/ Cieszyn Il wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 233, obręb Cieszyn na terenie gminy Sośnie. Łączna moc paneli fotowoltaicznych nie przekroczy 2,0 MW. Przedsięwzięcie będzie obejmowało montaż zespołu paneli fotowoltaicznych umieszczonych w rzędach. Przewiduje się montaż do 8 000 sztuk paneli fotowoltaicznych.                W k.i.p. podano, że wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanym panelem fotowoltaicznym nie przekroczy 4 m. Przedsięwzięcie będzie obejmowało również: inwertery              w ilości do 34 sztuk, parterowe kontenerowe stacje transformatorowe (przewiduje się wykonanie maksymalnie 2 sztuk), okablowanie solarne, instalację monitorującą ilość wyprodukowanej energii, instalację odgromową i zabezpieczającą, jak również system monitoringu. Inwestor planuje również maksymalnie 2 bateryjne magazyny energii (kontenery o powierzchni do 75 m 2 , o łącznej mocy do 2,0 MW i pojemności do 20 MWh). Z treści złożonej dokumentacji wynika, że powierzchnia działki, na której zaplanowano realizację przedsięwzięcia wynosi 3,69 ha, natomiast powierzchnia terenu farmy fotowoltaicznej wyniesie do 3,2 ha. Powyższe uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia, gdyż to określa skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz sposób zagospodarowania terenu. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż na terenie inwestycji nie będę występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza                     w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. oraz pisma Wójta Gminy Sośnie z 3 października 2022 r., znak: OS,6220.11.2022 ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości około 220 m w kierunku północnym oraz 240 m w kierunku zachodnim od granicy planowanej farmy fotowoltaicznej. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia, co uwzględniono w warunkach niniejszego postanowienia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p. wykazała, że wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw oraz wykonania systemów nadążnych. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie zatem praca transformatorów, znajdujących się w 2 stacjach transformatorowych oraz do 34 sztuk inwerterów. Mając na względzie skalę planowanego przedsięwzięcia, parametry akustyczne transformatorów, magazynów energii oraz inwerterów stosowanych na farmach fotowoltaicznych, ich liczbę oraz pracę instalacji wyłącznie w porze dnia, a także lokalizację przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Odnosząc się do art. 63 ust.  1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie zapisów k.i.p. oraz pisma Wójta Gminy Sośnie z 3 października 2022 r., znak: OS.6220.11.2022 ustalono, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia kierunku północnym od planowanej elektrowni (działka o numerze ewid. 231 obręb Cieszyn) planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW. Obie działki oddzielone są od siebie działką nr ewid. 33 0 szerokości około 5 m. Ponadto                             z przedłożonego załącznika graficznego wynika, że północna część działki wyłączona zostanie spod zainwestowania i dlatego odległość między tymi elektrowniami będzie wynosić około 30 m. Uwzględniając powyższe, biorąc pod uwagę charakter i niewielką skalę tych przedsięwzięć, złożoność oddziaływania oraz realizację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej opinii, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań analizowanej farmy fotowoltaicznej z innymi przedsięwzięciami. Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy uznać, że przy uwzględnieniu używanych substancji                            i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Mając na uwadze rodzaj i treść złożonej dokumentacji, przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi czy osuwisk. Zastosowanie bateryjnych magazynów energii niesie ze sobą zwiększone niebezpieczeństwo pożarowe, jednak biorąc pod uwagę stosowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia należy uznać, że zagrożenie to będzie ograniczone (m.in. poprzez zastosowanie czujników monitorujących                    i referencyjnych). Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu. Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Wody opadowe i roztopowe będą swobodnie wsiąkały w grunt. W przedłożonej dokumentacji wskazano, że nie przewiduje się konieczności mycia paneli fotowoltaicznych. Jednakże                     w warunkach niniejszej opinii dopuszczono możliwość czyszczenia elementów farmy fotowoltaicznej z użyciem czystej wodny, bez dodatku jakichkolwiek środków chemicznych lub z wykorzystaniem środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska jedynie                          w przypadku silniejszych zabrudzeń. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się z korzystać z przetransportowanych na teren inwestycji przenośnych toalet. Planowany system magazynowania energii będzie wykonany jako bateryjne magazyny energii, które będą znajdowały się w kontenerach. W warunkach niniejszej opinii zobowiązano inwestora do zastosowania szczelnych posadzek w tych obiektach. Wnioskodawca planuje również zastosowanie maksymalnie dwóch sztuk prefabrykowanych stacji kontenerowych, w których będą znajdowały się transformatory. Wnioskodawca wskazał, że zastosowane rozwiązania uwzględnią montaż szczelnej misy olejowej, które umożliwią gromadzenie oleju w przypadku awarii transformatora. Mając na uwadze powyższe, a także celem ochrony środowiska wodnogruntowego zobowiązano wnioskodawcę do umieszczenia transformatorów w prefabrykowanych kontenerach oraz w przypadku zamontowania transformatora olejowego — do wyposażenia go w szczelną misę, mogącą zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. W kontekście art. 63 ust. 1 pkt              1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji oraz likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac budowlanych źródłem powstawania odpadów będą prace związane z montażem paneli. Odpady budowlane                            i opakowaniowe będą segregowane, a następnie przekazane wyspecjalizowanym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Wytwarzane odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli i innych elementów infrastruktury farmy fotowoltaicznej, będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Na etapie likwidacji powstające odpady zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W związku                     z powyższym w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś, mając na uwadze zapisy k.i.p. dotyczące lokalizacji i rodzaju przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych. Nie przewiduje się także przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.                  W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja inwestycji wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć prefabrykatów infrastruktury technicznej elektrowni oraz materiałów i surowców, takich jak m.in. kruszywo (różne frakcje              i rodzaje), stal i inne metale, woda dla celów socjalnych oraz paliwa, które będą wykorzystywane przez maszyny budowlane oraz samochody dostawcze. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu                 o nazwie Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, który nie ma obecnie obowiązujących zakazów, Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, oddalone 0 0,5 km. Ponadto, zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych, przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPdC-17 „Stawy Milickie", a w odległości około 0,5 km znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego. Z analizy ortofotomapy umieszczonej na portalu internetowym www.geoportal.gov.pl wynika, ze w północnej części działki znajduje się zbiornik wodny, którego brzegi porośnięte są drzewami i krzewami. W celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono w niniejszej opinii warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Wycinki nie należy prowadzić niezależnie od tego czy na jej przeprowadzenie jest wymagane zezwolenie.            W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa, lasy                               i zadrzewienia śródpolne oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne, najbliższy w bezpośrednim sąsiedztwie od kierunku południowego. W k.i.p. znajduje się informacja, że na terenie przedsięwzięcia występują, cyt.: „Owady: krzyżak zielony, komar brzęczący, pasikonik zielony, konik pospolity, prosionek szorstki; ssaki: kuny, szczury, ryjówka, kret; ptaki: skowronek polny, trznadel, dymówka, kos, szpak, cierniówka, sroka, pleszka zwyczajna, wróbel”. Wszystkie ww. gatunki zwierząt, w tym krzyżak zielony błędnie zaliczony do gromady owadów, zamiast gromady pajęczaków, a także wariantowo opisany obecnego sposób użytkowania powierzchni planowanej elektrowni wskazane przez wnioskodawcę (Copernic Black Sp. z o.o.) były identyczne, jak w przedkładanych dokumentacjach dla innych elektrowni słonecznych na terenie woj. wielkopolskiego (np. dla dz. nr ewid. 10, 1 1 Obr. Wszołów, gm. Gołuchów; dz. nr 26, Obr. Kobylec, gm. Wągrowiec; dz. 167, Obr. Rejowiec, gm. Skoki; dz. nr 8, Obr. Panienka, gm. Jaraczewo; dz. nr 253, Obr. Grójec Mały, gm. Siedlec, dz. 148, Obr. Brokęcino, gm. Okonek, dz. nr 231, Obr. Cieszyn, gm. Sośnie i wielu innych) dlatego nie można uznać przedłożonych danych jako odzwierciedlających faktyczne zasiedlenie analizowanego terenu przez organizmy z różnych grup systematycznych, w tym ptaki. Mając na uwadze, że nawet znaczne powierzchnie monokultur rolnych mogą stanowić siedliska rzadkich i objętych ochroną gatunkową ptaków (za: Pięta M. 2020. Ocena wpływu budowy i funkcjonowania wielko powierzchniowych farm fotowoltaicznych na awifaunę. Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy), celem ochrony ptaków lęgowych nałożono                w opinii warunek realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków krajobrazu rolniczego, który w Wielkopolsce przypada przeciętnie od początku marca do końca lipca.                Z k.i.p. wynika, że powierzchnia elektrowni obsiana zostanie roślinnością trawiastą. Celem ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek, aby do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia. W celu ochrony ptaków lęgowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oraz w związku z lokalizacją w pobliżu zbiornika wodnego, nałożono w opinii warunek ewentualnego koszenia roślinności na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej opinii nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem,            a gruntem. W celu ograniczenia powierzchniowego spływu biogenów i substancji chemicznych nałożono warunek, aby nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Celem zmniejszenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w opinii warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz nałożono warunek wykonania ogrodzenia, stołów montażowych pod panelami i obiektów kubaturowych w kolorach szarości lub zieleni. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt                    i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami             i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Następnie Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 10 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego pismem znak: OS.6220.11.2022 z dnia 04.11.2022 r. zawiadomił strony                 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz                            o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Sośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeszenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeszeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik nr 1:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1   Copernic PPA Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków

2.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

3.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

4.   Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie.

5.   aa

Do wiadomości:

- Strony postępowania